Оценка  эффективности  обеззараживания  воды  препаратом «Полисепт»

ФГУП «Институт Мосводоканалниипроект» для ЗАО «Логосепт»

Основными источниками централизованного питьевого водоснабжения в большинстве регионов являются поверхностные водоемы, загрязнение которых постоянно возрастает. Качество питьевой воды, подаваемой коммунальными и ведомственными водопроводами за последние годы не улучшилось и продолжает оставаться неудовлетворительным. Каждая пятая проба воды перед подачей в распределительную сеть не отвечает гигиеническим требованиям по санитарно-химическим (23.6%) и микробиологическим показателям(13%).Еще хуже положение с централизованным водоснабжением населения сельской местности. Большинство ведомственных водопроводов (62%),преимущественно агропромышленного комплекса не имеет организованных зон санитарной охраны и необходимого комплекса очистных сооружений, почти каждый второй подает воду без обеззараживания. Для   обеззараживания воды можно использовать различные реагенты, такие как хлор, озон, бром, йод, соединения выделяющие кислород (перманганат калия, перекись водорода),ультрафиолетовые лучи. На практике же водопроводные станции для обеззараживания воды используют, как правило, хлор и в последние годы для обеззараживания помимо хлора стали применять озон и гипохлорит натрия. Целью данной работы является оценка эффективности обеззараживания воды препаратом полисепт. Работа проводилась в аккредитованной лаборатории экологического мониторинга, анализа и кондиционирования воды (номер в Государственном реестре POCC.RU 0001.510516) ГУП "Институт Мосводоканалниипроект".

Опыты проводили на воде р. Москвы, отобранной у водозабора Рублевской водопроводной станции в осенне-зимний период. Мутность воды изменялась в пределах от 4.5 до 7.5 мг/л, цветность от 23 до 27 градусов, общее микробное число (ОМЧ) от 390 до 950 клеток/мл, коли индекс от 17000 до 22000. Дозы препарата полисепт изменялись в пределах от 0.5 до 4.0 мг/л, время контакта препарата с водой-30 мин. В тех же условиях ставились опыты по обеззараживанию воды хлором. Дозы хлора также изменялись в пределах от 0.5 до 4.0 мг/л. Результаты эксперимента представлены в таблицах

Опыт по обеззараживанию воды р.Москвы препаратом полисепт и хлором

| Полисепт | Хлор |
| --- | --- |
| Доза | ОМЧ | Коли индекс | Доза | ОМЧ | Коли индекс |
| 0.5 | 240 | 760 | 0.5 | 270 | 4800 |
| 1.0. | 50 | 50 | 1.0 | 100 | 250 |
| 1.5 | 42 | 10 | 1.5 | 80 | 180 |
| 2.0 | 30 | <3 | 2.0 | 43 | 20 |
| 2.5 | 18 | <3 | 2.5 | 42 | 3 |
| 3.0 | 14 | <3 | 3.0 | 35 | <3 |
| 3.5 | 12 | <3 | 3.5 | 14 | <3 |
| 4.0 | 10 | <3 | 4.0 | 13 | <3 |

2. 14 ноября 2000 г.Речная вода,ОМЧ-430,коли индекс-16800.

| Полисепт | Хлор |
| --- | --- |
| Доза | ОМЧ | Коли индекс | Доза | ОМЧ | Коли индекс |
| 0.5 | 250 | 800 | 0.5 | 290 | 5100 |
| 1.0 | 52 | 93 | 1.0 | 128 | 290 |
| 1.5 | 46 | 15 | 1.5 | 85 | 195 |
| 2.0 | 35 | <3 | 2.0 | 52 | 25 |
| 2.5 | 20 | <3 | 2.5 | 45 | 6 |
| 3.0 | 16 | <3 | 3.0 | 36 | <3 |
| 3.5 | 15 | <3 | 3.5 | 15 | <3 |
| 4.0 | 10 | <3 | 4.0 | 13 | <3 |

15 ноября 2000 г. Речная вода,ОМЧ-380,коли индекс-20000.

| Полисепт | Хлор |
| --- | --- |
| Доза | ОМЧ | Коли индекс | Доза | ОМЧ | Коли индекс |
| 0.5 | 200 | 4000 | 0.5 | 320 | 9000 |
| 1.0 | 160 | 120 | 1.0 | 287 | 870 |
| 1.5 | 40 | <3 | 1.5 | 265 | 600 |
| 2.0 | 30 | <3 | 2.0 | 195 | 210 |
| 2.5 | 25 | <3 | 2.5 | 150 | 65 |
| 3.0 | 20 | <3 | 3.0 | 80 | 20 |
| 3.5 | 15 | <3 | 3.5 | 40 | <3 |
| 4.0 | 12 | <3 | 4.0 | 20 | <3 |

| 4. 24 ноября 2000.Речная вода,ОМЧ-490,коли индекс-17680. |
| --- |
| Полисепт | Хлор |
| Доза | ОМЧ | Коли индекс | Доза | ОМЧ | Коли индекс |
| 0.5 | 250 | 920 | 0.5 | 300 | 9500 |
| 1.0 | 95 | 148 | 1.0 | 120 | 210 |
| 1.5 | 47 | 35 | 1.5 | 96 | 140 |
| 2.0 | 32 | <3 | 2.0 | 55 | 22 |
| 2.5 | 20 | <3 | 2.5 | 46 | 3 |
| 3.0 | 15 | <3 | 3.0 | 36 | <3 |
| 3.5 | 10 | <3 | 3.5 | 15 | <3 |
| 4.0 | 10 | <3 | 4.0 | 12 | <3 |

Доза препарата полисепт в таблицах представлена в мг/л 25%   р-ра, в пересчете на сухой товарный продукт доза соответственно будет в 4 раза ниже. Из результатов исследований следует, что препарат полисепт обладает высоким эффектом обеззараживания. Для получения воды, соответствующей ГОСТу на питьевую воду необходима доза полисепта по сухому продукту 0,5 мг/л, что в 6 раз ниже необходимой дозы хлора. Обеззараживающий эффект препарата полисепт был нами оценен на сточной воде очистных сооружений автохозяйства МИД'а. Результаты обеззараживающего эффекта представлены в табл. Для получения воды, соответствующей ГОСТу на источники водоснабжения, необходимая доза полисепта составляет 2 мг/л (по сухому продукту). Главной проблемой применения жидкого хлора является обеспечение безопасности при обращении с реагентом на стадиях транспортировки на водопроводные и канализационные станции, хранения, использования, дозирования. Кроме того, в процессе обеззараживания   воды   хлором   образуются   токсичные хлорорганические   соединения:   четыреххлористый   углерод, хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан, бромоформ.

Обеззараживание сточной воды препаратом     «полисепт»:

| Доза полисепта (25 % р-р), мг/л | ОМЧ | Коли индекс |
| --- | --- | --- |
| 5,0 | 300 | 72200 |
| 6,0 | 1200 | 36500 |
| 7,0 | 560 | 12800 |
| 8,0 | 365 | 9380 |
| 10,0 | 280 | 1600 |
| 11,0 | 200 | 140 |
| 12,0 | 120 | 65 |
| 13,0 | 45 | 20 |
| 14,0 | 26 | <3 |

ЗАО «Логосепт»

Лексаков С.А.

430-8319

# Text boxes

Сточная вода очистных сооружений автохозяйства МИД'а ( 24.11.2000)   Коли-индекс 146000 мутность - 9,8 цветность- 50°